## Slide 1: CPU Test Platform Manual Goldenbell2 Board
CRZ Technology

## Slide 2: Goldenbell2 Board(Rev 1.0) Features
Xilinx Zynq-7000 FPGA (XC7Z015CLG485-2)
  Vivado 2022.2
  아래 링크에서 Vivado 2022.2 download/install
Peripheral features
  ARM Cortex A9 Dual Core 667MHz
  DRAM : 1GBytes
  16MBytes Serial flash memory
  Power: DC-JACK 12V
  USB-JTAG and USB-UART connection (FT2232H)
  16x LED
  1x 7-Segment (4 Digit FND)
  5x Key, 5x Key LED
  1x USB device
  1x 1Gbps Ethernet
  PCIe Gen2 x4 lane
  1x uSD slot
https://www.xilinx.com/member/forms/download/xef.html?filename=Xilinx_Unified_2022.2_1014_8888_Win64.exe

## Slide 3: 부품 배치도
Key & Key LED
JTAG & UART
(USB Type-B)
Xilinx Zynq-7000 FPGA
XC7Z015CLG485-2
14Pin JTAG
Boot Switch
12V 전원
FND
LED
7Pin JTAG
USB Device
(USB Type-B)
PCIe Connector
Ethernet 1Gbps
uSD Slot
QSPI Flash
Expansion Connector
LPDDR3

## Slide 4: JTAG 연결
USB 연결은 2가지 목적으로 사용
  JTAG, UART 연결
  FT2232H for USB-JTAG and USB-UART connection
처음 연결 시 FT2232H Driver를 download해야 함
  http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
다운로드

## Slide 5: 보드에 Power 공급하는 방법
DC 12V를 J10에 공급한다.
전원 Cable 연결

## Slide 6: Key Switch를 이용한 reset 구현 (1/2)
설명
  Goldenbell2 보드에는 별도의 하드웨어 reset 버튼이 존재하지 않음
  Key Switch(AA19)를 이용하여 program 내부에서 software로 reset을 구현하여 사용
Pin assignment
  Key Switch(AA19)에 reset 신호를 연결 set_property PACKAGE_PIN AA12 [get_ports {reset}]

## Slide 7: Key Switch를 이용한 reset 구현 (2/2)
동작 방법
  Reset: 1번 key switch를 press / release
Source code
Reset switch

## Slide 8: Peripheral Validation

## Slide 9: LED 구동 (1/2)
방법
  LED에 1을 인가하면 on상태, 0을 인가하면 off상태가 됨
Example 동작 방법
  Reset시, 모든 LED off
    모든 LED에 0을 인가
  Reset이 아닐 시, led[7:4] & led[15:12] on
    on 시킬 led (led[7:4] & led[15:12])에 1을 인가
Source code
  led_test.v

## Slide 10: LED 구동 (2/2)
Result
  Reset 시, 모든 LED off
  Reset 아닐 시, led[7:4] & led[15:12] on
Reset 상태
Non-reset 상태
led[15]-led[0]
Reset 스위치

## Slide 11: FND 구동 (1/3)
FND 제어 방법
  FND는 0을 인가하면 on상태, 1을 인가하면 off상태
    예) digit[3], digit[1]에 동시에 3을 출력하는 경우
동작 방법
  Reset시, 모든 digit에 0 출력
  Reset이 아닐 시, digit[3]=3 digit[2]=2 digit[1]=1 digit[0]=0 출력
    4개의 FND에 서로 다른 숫자 출력
    digit_sel은 제어할 digit을 선택해주는 register
    Counter가 증가함에 따라서 digit_sel 값을 0,1,2,3 바꿔가며 각 digit_sel 값에 한 digit의 값을 출력 (시간 차를 두고 FND가 켜지는 효과 이용)
0
1
0
0
0
0
1
1

## Slide 12: FND 구동 (2/3)
Source code
  fnd_test.v
FND | a | b | c | d | e | f | g | . | 2진수
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8'b00000011
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8'b10011111
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8'b00100101
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8'b00001101
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8'b10011001
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8'b01001001
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8'b01000001
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8'b00011011
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8'b00000001
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8'b00011001
A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8'b10001001
B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8'b10000011
C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8'b01100011
D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8'b10000101
E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8'b01100001
F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8'b01110001
의 빠른 출력으로 →
이 동시에 출력되는 것처럼 보임

## Slide 13: FND 구동 (3/3)
Result
  Reset시, 모든 digit에 0 출력
  Reset이 아닐 시, digit[3]=3 digit[2]=2 digit[1]=1 digit[0]=0 출력
digit[3]-digit[0]
Reset 상태
Non-reset 상태

## Slide 14: Key & Key LED 구동 (1/2)
Key 입력 제어
  눌렀을 때 1, Normal 0 인 상태
Key LED 출력 제어
  LED에 0을 인가하면 LED on, 1을 인가하면 LED off
Example 동작 방법
  Reset시, 모든 keyLed<=5’b11111 을 해주어 off 상태를 만들어 줌
  Reset이 아닐 시, 각 key를 누르면 key의 상태가 1이므로 keyLed에 0을 인가해 주어 켜주기 위해 ~key를 keyLed에 대입

## Slide 15: Key & Key LED 구동 (2/2)
Source code
  Key_test.v
Result
  Reset시, 모든 LED off
  Reset이 아닐 시, Key를 push했을 때 각각의 key에 해당하는 key LED on
key[0] key[1] key[2] key[3] key[4]

## Slide 16: Vivado Project 생성 방법 LED project를 생성하고 이를 FPGA에 프로그램
Step 1. Creating a new project
Step 2. Creating constraint file
Step 3. Creating bit file
Step 4. Downloading a bit file to FPGA

## Slide 17: Step 1. Creating new project

## Slide 18
① Create Project 클릭

## Slide 19
② 파일이름 지정
③ 파일 경로지정
④ Next 클릭

## Slide 20
⑤ Goldenbell2보드의 FPGA 설정
Zynq-7000, XC7Z015CLG485-2

## Slide 21
⑥ Finish 클릭하면 새 프로젝트가 생성됨
생성한 project의 summary를 보여줌

## Slide 22
⑦ Sources에 Design Sources 우클릭 뒤 Add Source 선택
만든 project에 Source file 생성

## Slide 23
⑧ Verilog로 coding을 할 것이기 때문에
Verilog 선택
⑨ 생성할 file name & 경로지정
경로는 보통 project 폴더 안으로 default지정 되어있음

## Slide 24
⑩ input, output 설정
여기에서 설정해 주지 않아도 file생성 뒤에도 code상 수정 가능
(그냥 OK해도 상관 없음)
⑪ OK 클릭

## Slide 25
Source file 생성 끝 !!!

## Slide 26: Step 2. Creating constraint file
Pin map을 위한 Constraint파일 생성 방법

## Slide 27: Constraint File Generation Example
constr.xdc 파일을 프로젝트에 추가한다
  constr.xdc 파일은 peripheral_test_code 폴더에 존재
  현재 working directory에 .xdc file을 옮김
보드의 회로도를 확인하고 원하는 input과 output의 번호를 확인
  예) Output으로 선언한 led_output으로 Led0[AA12 pin]를 제어하고 싶을 경우
    Led0가 AA12에 mapping되어있음을 확인
    XDC 파일에 아래 문법에 맞춰 입력
    문법: set_property PACKAGE_PIN “pin번호” [get_ports {“output 이름”}]
      ex) set_property PACKAGE_PIN AA12 [get_ports {led[0]}]

## Slide 28
① constrs_1 우 클릭
② XDC 파일을 추가하기위해 Add Sources를 클릭

## Slide 29
③ XDC 파일 선택
④ OK 클릭

## Slide 30
⑤ Finish 클릭

## Slide 31
constr.xdc 파일 프로젝트 안에 넣기 끝!!!
이제…. xdc 파일을 수정하여 쓰시면 됩니다

## Slide 32: Step 3. Creating a Bit File
보드에 programming하기 위한 bit-file을 생성하는 방법

## Slide 33
① .xdc 파일까지 수정을 완료 하였으면, bit파일을 생성함
Generate Bitstream을 클릭하면 bit파일이 생성됨
Synthesize → Implement design → Generate Bitstream 순서로 진행

## Slide 34: FPGA programming
FPGA board에 programming하는 방법 3가지 존재
  1. bit file FPGA downloading
    .bit file을 직접 FPGA에 다운로드 하여 바로 실행
  2. SPI Flash programming
    SPI Flash에 programming하여 booting시(전원 인가 시) 바로 실행
    이를 위해 먼저 .bin file을 생성해야 함
  3. SD card 부트
    생성된 .bin 파일을 SD card에 복사하여 booting시(전원 인가 시) 바로 실행

## Slide 35: Step 4. Downloading a Bit File to FPGA
생성한 bit-file을 보드에 download하는 방법

## Slide 36: JTAG Boot Switch(SW1) 설정
1-2-3-4-5-6
ON-ON-ON-ON-ON-OFF

## Slide 37
① Open Hardware Manager를 클릭
*이 flow는 bit file을 생성 했음을 가정으로 함

## Slide 38
② Open target 클릭, Auto Connect 클릭

## Slide 39
③ Jtag 연결이 정상적이면 device가 창에 뜸

## Slide 40
④ Program device 클릭한 뒤
Program 클릭

## Slide 41
⑤ Bit 파일을 프로그램함

## Slide 42: SPI Flash에 FPGA Bit File 프로그램

## Slide 43: SPI Flash
최초 전원 인가 시 바로 SPI flash에 저장된 bit file 실행
SPI flash spec
  Winbond 128Mb NOR Flash memory (25Q128F)
  Datasheet는 <Goldenbell2_CPU_test_platform_manual/datasheet> 폴더에 존재
SPI flash에 program하는 방법
  Bit file-BIN file로 변환
  Bit file를 프로그램해 주는 FSBL(First Stage Boot Loader)가 필요
  FSBL 이미지 + Bit file -> BIN file 생성
  BIN file programming
  FSBL 이미지 빌드를 위해서 Zynq-7000 IP를 포함하는 디자인 필요

## Slide 44
① zynq-7000 프로젝트를 생성 후 Create Block Design 클릭
OK 클릭

## Slide 45
② + 클릭, ZYNQ7 Processing System 더블클릭

## Slide 46
③ Run Block Automation 클릭, OK 클릭

## Slide 47
④ ZYNQ7 Processing System IP 더블 클릭,
DDR Configuration 클릭,
Memory Part에서 Custom 선택

## Slide 48
⑤ Memory Part Configuration 값 설정

## Slide 49
⑥ DQS0 ~ DQS3 Clock Delay 입력

## Slide 50
⑦ MIO Configuration 클릭, Quad SPI Flash 선택, OK 클릭

## Slide 51
⑧ Sources / Design Sources / design_1에 우클릭, Create HDL Wrapper 클릭,
Diagram에서 FCLK_CLK0와 M_AXI_GP0_ACLK 연결 후 Generate Bitstream 클릭

## Slide 52
⑨ bit file 생성후 File / Export / Export Hardware 클릭

## Slide 53
⑩ Include bitstream 체크후 Next 클릭

## Slide 54
⑪ export할 위치를 명시하고 Finish 클릭

## Slide 55
⑫ Vitis 실행 후 workspace 지정한 다음 Launch 클릭

## Slide 56
⑬ Create Platform Project 클릭

## Slide 57
⑭ Platform Project name 입력 후, Next 클릭

## Slide 58
⑮ Vivado에서 export한 XSA 파일을 선택 후, Open 클릭

## Slide 59
⑯ Vivado에서 export한 XSA 파일을 선택 후, Finish 클릭

## Slide 60
⑰ New -> Application Project 클릭

## Slide 61
⑱ application name 입력 후, Next 클릭

## Slide 62
⑲ Hello World 선택 후, Finish 클릭

## Slide 63
⑳ dummy_system 클릭 후, 빌드 아이콘 클릭

## Slide 64
(21) Xilinx -> Create Boot Image -> Zynq and Zynq Ultrascale 클릭

## Slide 65
(22) design_1_wrapper.bit를 삭제하고 led_test.bit 을 추가한 후, Create Image 클릭

## Slide 66
(23) Xilinx -> Program Flash 클릭

## Slide 67
(24) Program 클릭

## Slide 68: SPI Flash Boot Switch(SW1) 설정
SPI Flash로 부팅 시 BOOT Switch 설정
1-2-3-4-5-6
ON-ON-ON-OFF-ON-OFF

## Slide 69: SD card Boot Switch(SW1) 설정
BOOT.BIN을 SD card에 복사 후 BOOT Switch 설정
1-2-3-4-5-6
ON-ON-OFF-OFF-ON-OFF

## Slide 70: 첨부자료
Example_test_project
  LED 예제: led_test
  FND 예제: fnd_test
  KEY 예제: key_test
Vivado 실습 소스 위치
  Google Drive : vivado source#1
  Github : vivado source#2